|  | TECHNICAL SERVICE BULLETIN |
| --- | --- |

| TSB No. | KT2007020501 | TSB Type | Customer Care | Language | German |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distributor | 53106 (KMC) | Published | 2/5/2007 | Modified |  |
| Model | Cee'd(ED) (2007) |
| Area | West Europe<b |
| Group | Body Electrical System |
| Subject | AUS- UND EINBAU DES TANKDECKELS DER SCHEIBENWASCHANLAGE (TSB NO. IN ENGLISH : KT2007012201) |

1. Description

Dieses Mitteilungsblatt beschreibt, wie der Tankdeckel der Scheibenwaschanlage ersetzt wird.

■ Symptom/Bedingung

Bei einigen Cee’d(ED) Fahrzeugen kann am Tankdeckel der Scheibenwaschanlage ein ratterndes

Geräusch auftreten.

■ Ursache

Der Abstand zwischen Tankstutzen der Scheibenwaschanlage und Deckel wird bedingt durch die

kalte Witterung größer.

■ Abhilfemaßnahme

Den Tankdeckel der Scheibenwaschanlage (A) durch einen neuen ersetzen.

2. Vehicles Affected;

■ Modell: cee’d (ED)

■ Betroffener Bereich des Fahrzeugproduktionsdatums : Produktion zwischen 06.11.2006 und

05.01.2007

■ Betroffener Fahrgestellnummerbereich: Siehe die beigefügte Liste mit den Fahrgestellnummern.

■ Bereich : Westeuropa

3. Parts Information;

■ ERFORDERLICHE TEILE

Hinweis)

KMS stellt den Händlern Ersatzteile kostenlos zur Verfügung. Den Tank der

Scheibenwaschanlage bei Rattern nicht ersetzen.

| TEILEBEZEICHNUNG | ANZAHL | ANMERKUNG |
| --- | --- | --- |
| TANKDECKEL DER SCHEIBENWASCHANALGE | je 1 Stck. |  |

4. Operation Code And Time

| BETRIEBSCODE | VORGANG | BETRIEBSZEIT | ART | URSACHE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 071S01R0 | AUS- UND EINBAU DES TANKDECKELS DER SCHEIBENWASCHANALGE | 0.2 M/H | N86 | C61 |

N86:Löst sich, C61:falsche Teile

5. Service Procedure

■ PRÜFEN DES TANKDECKELS DER SCHEIBENWASCHANLAGE

| 1) Sicherstellen, dass die VIN zu den betroffenen Nummern gehort. 2) Die Motorhaube offnen und prufen, ob die Markierung auf der Ruckseite des Deckels (B) "2” oder “6” ist. Hinweis) Wenn die Nummer “2” oder “6” ist, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Andernfalls den Deckel durch einen neuen ersetzen, wie im Nachfolgenden |  |
| --- | --- |

■ AUS- UND EINBAU DES TANKDECKELS DER SCHEIBENWASCHANLAGE

| 3) Den Deckel am Tankstutzen der Scheibenwaschanlage nach unten drücken und abnehmen. |  |
| --- | --- |
| 4) Einen neuen Deckel aufsetzen. |  |
| 5) Den Deckel festschrauben. |  |